附件

2022年度科研项目承担单位
遴选须知

湖南省应急管理厅

2021年9月

目  录

第一章 遴选邀请	5

一、项目名称及意向补助资金	5

二、承担单位资格要求	5

三、揭榜攻关指南	6

四、其他说明	6

五、遴选人名称、地址和联系方法	6

第二章 资格审查和遴选	7

第三章 遴选方法及评分标准	7

一、遴选方法	7

二、候选人推荐	7

三、编写评审报告	8

四、评分标准	8

第四章 响应文件的组成	9

一、技术分册（见附件2）	9

二、商务分册（见附件3）	10

第五章 附件	11

附件1	11

附件2	17

附件3	22

# 第一章 遴选邀请

我厅现有“基于水上动力作业平台的溃口封堵成套技术装备”等7个科研项目需向社会公开遴选承担单位揭榜攻关，拟邀请具备相关条件的单位参加。

## 一、项目名称及意向补助资金

| 序号 | 项目名称 | 意向补助 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基于水上动力作业平台的溃口封堵成套技术装备 | 200 |
| 2 | 森林火灾多源遥感监测预警信息系统应用 | 50 |
| 3 | 新型砂炮自动化包装技术与设备研发应用 | 50 |
| 4 | 子母式隧道积水电动排水泵车开发 | 50 |
| 5 | 轻量化高扬程矿用应急救援潜水泵 | 80 |
| 6 | 拉索抛投式干粉森林灭火技术与装备研制 | 20 |
| 7 | 极端环境下应急通信保障用水激活电池 | 50 |
| 注：1.“意向补助”仅供意向项目承担单位编制响应文件时参考，具体金额待项目承担单位确定后，依照相关程序予以明确；2.项目研究周期1年，个别技术复杂、研究难度大的项目可酌情延期，但最长不得超过2年，且应在响应文件中予以详细阐述。 |

## 二、承担单位资格要求

1．省内具有独立法人资格的企事业单位和社会团体；

2．具有完成项目的研究水平和科研能力；

3．具有完成项目所需的组织管理和协调能力；

4．项目负责人（主持人）应具有副高以上职称，有足够时间和精力进行项目研究工作，应在研究全过程担负实质性的研究和协调组织工作，应是申请单位在职人员。行政公务人员不得参与项目申请。

## 三、揭榜攻关指南

见附件1。

## 四、其他说明

1．申报遴选截止时间：2021年 9 月 22 日 24 时（北京时间）。

2．我厅将组织对项目承担单位申请书进行评审，按程序择优遴选。项目承担单位入选名单将在湖南省应急管理厅网站公布。

3．项目负责人在项目执行期间要遵守相关承诺，履行约定义务，按期完成攻关任务，项目攻关成果知识产权归我厅及项目承担单位共同拥有，我厅可无偿使用。项目承担单位及参加人员对项目享有署名权。

4．多个单位组成联合体申请成为揭榜单位时，项目攻关牵头单位为承担单位，其他单位为项目参与单位，由牵头单位进行项目申报。

## 五、遴选人名称、地址和联系方法

1．名  称：湖南省应急管理厅

2．地  址：长沙市雨花区马王堆南路80号

3．联系人：尧勇泉

4．电  话：0731-89751324

5．邮  箱：yaoyongquan@hunan.gov.cn

# 第二章 资格审查和遴选

1．遴选由我厅组建的评审委员会负责，评审委员会由我厅指派代表及评审专家组成。

2．评审专家不得有下列情形之一：

（1）专家本人及所在单位参与该项目的遴选；

（2）专家与参与该项目遴选的项目团队成员有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与参与该项目遴选的项目团队有其他可能影响遴选公平、公正的关系。

3．评审委员会负责具体遴选事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合遴选文件的要求；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（3）确定候选人名单。

# 第三章 遴选方法及评分标准

## 一、遴选方法

本项目采用综合评分法。即：响应文件满足遴选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为候选人。

## 二、候选人推荐

候选人按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按申报补助资金由低到高顺序排列。得分且申报补助资金相同的并列，由我厅自行确定承担单位。

## 三、编写评审报告

## 1．评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

## 2．评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审专家应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 四、评分标准

| 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术 (50分) | 研究目标 （5分） | 根据项目研究目标清晰程度、项目贴合实际需求情况酌情计分，最高计5分。 |
|  | 技术难点 （12分） | 根据项目技术难点和问题描述准确程度及创新点突出程度，技术方案合理性等情况酌情计分，最高计12分。 |
|  | 任务分解及经费安排 （5分） | 根据任务分解和经费安排合理程度酌情计分，最高计5分。 |
|  | 考核指标 （5分） | ★附件1攻关指南各项目攻关任务、预期目标为实质性要求和条件，不满足视为无效响应。 根据约束性指标和预期性指标的准确和可量化程度酌情计分，最高计5分。 |
|  | 技术路线 （15分） | 根据技术路线设计合理性和实施可行性酌情计分，最高计15分。 |
|  | 实施计划 （8分） | 根据项目实施计划合理程度和目标可达程度酌情计分，最高计8分。 |
| 商务 (50分) | 申报补助金额 （10分） | 取资质审查合格的响应文件所申请补助资金的平均值为评审基准价，申请补助资金与基准价相差±2%以内的，其价格分为满分；每相差超过±2%，扣1分，最多扣10分。 |
|  | 研究基础 （20分） | 1.项目负责人和项目组成员的主要学术简历在项目研究领域的学术积累和贡献突出的计10分，项目负责人和项目组成员的主要学术简历与项目研究领域有一定积累和贡献的计6分，项目负责人和项目组成员的主要学术简历与项目研究领域有关联的计3分。 2.项目负责人承担的各级各类科研项目与本项目的联系紧密的计5分，联系较紧密的计2分。 3.完成本项目研究的时间保证、资料设备等科研条件保障充裕的计5分，保障一般的计2分。 |
|  | 科研诚信 （12分） | 1.提供项目自有资金落实承诺书，其配套自有资金大于补助资金的，记8分；大于补助资金的50%的，计5分；小于补助资金的50%的，计3分；没有配套资金的，计0分。 2.提供项目承担单位科研诚信承诺书，计2分。 3.提供项目研究人员科研诚信承诺书，计2分。 4.项目申报单位及项目负责人历年承担省应急厅科研项目中未按期完成项目研发并通过验收的，扣10分。 |
|  | 技术实力 （5分） | 项目负责人有正高职称，计2分，副高计1分。 |
|  |  | 项目骨干成员有副高以上职称，1人计1分，最多计3分。 |
|  | 文件编制 （3分） | 响应文件按“响应文件的组成”规定格式编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，各项表述准确等计3分，不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。 |

# 第四章 响应文件的组成

## 一、技术分册（见附件2）

1．基本情况；

2．目标与任务；

3．考核指标；

4．技术路线；

5．年度计划、年度目标。

## 二、商务分册（见附件3）

1．项目申请单位基本情况表；

2．主要研究人员基本情况表；

3．项目研究基础情况表；

4．项目经费预算表；

5．项目自有资金落实承诺书；

6．项目承担单位科研诚信承诺书；

7．项目研究人员科研诚信承诺书；

8．参选单位营业执照（组织机构代码证）副本复印件；

9．项目负责人及骨干成员职称材料复印件；

10．参选单位认为需要提供的其他证明材料。

备注：

1．响应文件需编制目录以便遴选查阅；

2．技术分册和商务分册分开装订，统一提交，技术分册不得体现项目申报单位及人员信息,否则视为无效响应；

3．技术分册提供3份，商务分册提供1份，全套电子文档1份；

4．除专用术语外，参选单位提交的响应文件应该用中文，对专用名词必须使用其它语言表述的，需附有中文注释；

5．上述所提供证明材料均需加盖公章。

# 第五章 附件

## 附件1

# 2022年应急管理科技项目揭榜攻关指南

一、基于水上动力作业平台的溃口封堵成套技术装备

攻关任务：研究典型堤防溃口水力边界特征、周边环境特点以及溃口封堵的技术要点，研制水上动力舟桥、水陆两栖多功能封堵装备、可快速组装形成水上作业平台的浮式平台模块，研究模块化构建、可靠连接、陆地运输、水上航行控制、水上锚固稳定、抢险装备快速搭载与系固，以及溃口快速封堵及安全保障成套技术和配套堵口施工工艺。

预期目标：动力舟桥等单个平台模块配置专用架撤车，采用陆路运输模式，溃口附近安全水域拼组形成大面积水上作业平台，满足抢险装备、物资水上运输需求，水上载重不小于40吨，水上满载动水航速大于3米/秒；水陆两栖多功能封堵装备实现远程无人操控，精准操控距离不小于500米，功能属具不少于8项，功能属具换装时间小于5分钟；形成堤防溃口封堵技术导则1部，施工工法1项。

二、森林火灾多源遥感监测预警信息系统应用

攻关任务：利用取得的森林火灾多源遥感监测预警技术成果，采用FY3、MODIS、NOAA等系列极轨卫星，及向日葵八号静止卫星，实现湖南森林火灾的早期监测预警、风险实时预警和时空趋势预测，提高森林火灾监测、预警和预防的针对性和时效性，为森林火灾预防体系建设和应急资源合理配置提供信息化支撑。完善森林火灾多源遥感监测预警信息平台的相关数据库，对研建的信息平台按省应急管理厅需求进行优化升级，将信息平台迁移部署到省应急管理厅，开发与省应急管理厅相关系统的接口，供全省应急管理部门使用。

预期目标：建设的森林火灾多源遥感监测预警信息系统可实现全自动无人值守；信息平台具有森林火灾多源遥感监测、时空趋势预测、风险实时预警等功能，可输出森林火灾动态分布专题图、风险实时预警专题图、时空趋势预测专题图；作为子系统接入省森林防灭火系统，数据接入省应急管理综合应用平台；系统用户覆盖全省市县，实时在线用户活跃度≥70%，森林火灾监测预警时间间隔≤20分钟，监测预警准确率≥95%。

# 三、新型砂炮自动化包装技术与设备研发应用

攻关任务：针对传统砂炮采用手工方式，用普通纸盒盛装并用锯末作为缓冲物，不能完全隔开相邻砂炮，无法避免砂炮相互挤压爆炸，易造成生产、运输环节安全事故的隐患，研发一套砂炮自动化包装系统设备。一是彻底革新砂炮包装方式，采用吸塑包装实现砂炮的单个、独立、隔离、缓冲、密闭包装，全方位安全设计，抗挤压、耐高温、防碰撞、防受潮，提高砂炮产品装卸、运输、销售环节的安全水平。二是实现砂炮包装的自动化，实施“机械化换人、自动化减人”，提升本质安全水平、提高企业生产效率。

预期目标：通过系统设备完成砂炮自动理料、排序、定位，通过机械手吸取砂炮进隔离式塑料盒、自动封膜、自动裁切、自动填充缓冲件和装盒。泡罩压型每板为20凹槽，相邻凹槽间距≥1mm，每凹槽填装1粒砂炮以确保相互隔离；砂炮吸运机械手单组一次吸运砂炮数不少于40粒；自动封膜、裁切效率不小于60板/分钟；封膜裁切后砂炮采用机械手吸运，不少于4板/次；填缓冲件及装盒效率不少于60盒/分钟；设备生产的产品经官方检验机构出具合格报告。

# 四、子母式隧道积水电动排水泵车开发

# 攻关任务：针对隧道突发透水或雨水倒灌，固定排水系统能力不够或瘫痪，造成道路阻断，车辆和人员困在水中急需救援的情况。研发一种子母式远距离履带排水泵车，采用高功率密度永磁电机轻量化设计和热平衡设计，高转速水力模型设计，轻量化履带车结构设计等多种设计方法，结合履带车进出母车自动辅助机构、移动式智能水带收卷系统、无线遥控监测系统等机构和平台，实现高效、高机动、高适应性的排水作业，采用电缆供电驱动的方式，扩大了履带车的作业距离和范围，母车可作为应急电源供电设备，极大的提高了应急保障能力，同时解决了国内现有液压履带排水泵车，受限于液压输送距离和排烟影响，排水泵车不能够深入到隧道深处排水的问题，极大的提升大型城市内涝、隧道漫水等水患灾害应急处置能力。

# 预期目标：母车采用轮式汽车底盘改装，配套有发电机组、照明装置、侧面取泵装置，尾部升降平台，能携带排水子车进行运输，通过尾部升降平台释放子车，实现供电、照明、排水等多种功能；履带子车采用无线遥控，并可实现手机无线通讯控制和远程监控，子车主要携带排水泵，采用履带液压驱动方式，可潜水深入隧道淹没或内涝区域进行排水作业，整车防护等级IP68；单台履带子车排水量不小于1500m³/h，扬程不小于20m，母车另配备有4台排水量不小于500m³/h的大流量便携式排水泵，实现整车排水量不小于3500m³/h；履带子车距离母车工作距离不小于200米，配套水带采用25m/根，通过多根延长对接来实现；履带子车长度不大于2500mm，宽度不大于1800mm；水泵配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控，确保电泵不漏电、不过载、不欠载的安全运行；排水泵采用宽流道、高通过性的水力模型设计，可用来输送含一定固体颗粒、纤维等液体，适应性强。

# 五、轻量化高扬程矿用应急救援潜水泵

攻关任务：在矿山发生透水事故时，需要及时排水救援，而矿井通道狭窄不适合大型排水装备进入，并且矿井水仓落差大，一般超过200米。国内矿用应急潜水泵的体积大、重量重，并且一般应急排水泵流量不超过300立方米，扬程不超过200米，不利于快速排水救援。研发一种轻量化高扬程矿用应急救援潜水泵，采用高功率密度永磁电机轻量化设计和热平衡设计，贯流式强制冷却电机设计的设计方法，研究出一种高效、低汽蚀的轻量化矿用应急救援潜水泵；本项目的成功开发将大幅提升矿用潜水泵布放速度，提高矿井透水救援能力。

预期目标：轻量化矿用应急救援潜水泵设计包含：水泵及电机的防爆结构设计、控制系统防爆设计、矿井运载平台设计。性能指标：水泵流量不小于400m³/h，扬程不小于300m，潜水泵重量不大于1500kg，潜水泵长度不大于2500mm，潜水泵距离电源工作距离不小于200米，潜水深度不小于50米，防爆等级达Exd I Mb。

六、拉索抛投式干粉森林灭火技术与装备研制

攻关任务：基于山林的树木、灌木、杂草、陡坡等复杂地形环境，采用仿生技术，选择适合拉索抛投式森林干粉灭火球装置（以下简称灭火装置）外形，便于灭火装置挂在树枝或落地少混动或不滚动，以实现即保证灭火效能又不对人员伤害，并保证灭火装置落地后喷发提高抛投的准确性和灭火效能。

预期目标：采用新型阻燃轻型材料，能在抛投时挂、搭在树枝或树丫上，落地后因外形不易滚动。灭火装置外形尺寸：长度不大于200毫米、宽度不大于150毫米、高度不大于150毫米；灭火装置采用的喷发药剂量不大于2.5克，灭火装置干粉灭火剂充装量不小于1公斤、总重量不大于1.13公斤；灭火装置喷射半径应不小于1米并不大于10米；灭火装置从引发到喷发时间不大于5秒；灭火效能：采用全淹没灭火方法可保护2.5立方米的空间。

七、极端环境下应急通信保障用水激活电池

攻关任务：针对“断网断路断电”及自然灾害等极端恶劣环境下的应急通信保障，研发水激活金属空气电池作为应急备用电源，持续维持72小时以上照明、通讯等应急抢险任务的电池电源。进行应急通信保障用金属空气电池结构及服役系统设计与构建；开展金属空气电池正、负极关键电极材料研制并针对性开发通信保障用金属空气电池原型样机；研制完整的金属空气电池设计、制造、测试、应用的集成化技术，可批量化生产制造便携式通信用应急水激活金属空气电池；开展金属空气电池在通信和应急保障电源上服役的可靠性评测，为救灾救援工作提供充足、便利、安全、稳定和快速响应的应急通信电源。

预期目标：获得应急通信保障用水激活金属空气电池定型产品2种以上并实现批量化生产，掌握水激活金属空气电池制备和应用关键技术，建立水激活金属空气电池的技术标准和健全电池质量保证体系。平均放电电压不小于12V，平均放电电流不小于2A，电池功率不小于24W，能量密度不小于300Wh/Kg，激活时间不大于30s，满载荷使用时间不小于72小时（并可实现脉冲放电），环境适应性中性水激活温度范围-15℃～60℃。电池无需维护存储时间不少于2年，冲击、穿刺、燃烧、压溃、浸水、短接等极端工况条件下不发生燃爆等安全事故。

附件2

应急管理科技项目承担单位响应文件

（一）技术分册模板

一、基本情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 起止时间 | 年 月 至 年 月 |
| 项目摘要（限本页以内） |

二、目标与任务

1.项目研究目标 2.项目主要研究内容（要解决的主要技术难点和问题、技术方案和创新点等） 3.任务分解、分工及经费安排（对项目任务分解，项目承担单位、项目参与单位的任务分工及经费安排进行阐述）

三、考核指标

1.约束性指标（对完成项目任务具有关键性作用，而且是经项目承担单位、项目负责人、项目参与单位、研究团队协商后，必须保证按期完成的有关指标） 2.预期性指标（在完成约束性指标的基础上，双方约定的对完成项目任务具有重要意义，确有必要的其他导向性的相关任务指标）

说明：请根据项目论证报告相关内容填写。其中，约束性指标要有量化的检测指标，并委托具备相关资质的第三方检测单位检测；有标准的按标准检测，没有标准的要事先约定检测方法。

四、技术路线

五、年度计划、年度目标

## 附件3

（二）商务分册模板

一、项目申请单位基本情况表

| 单位基本情况 | 名 称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单位性质 |  |
|  | 单位组织机构代码 |  |
|  | 单位所属地区 |  |
|  | 通信地址 |  | 邮 编 |  |
|  | 单位银行账号 |  | 开户行名称 |  |
|  | 法人代表 | 姓 名 |  | 办公电话 |  |
|  |  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 项目参 与单位 | 序号 单 位 名 称 单位性质 组织机构代码 |
| 项目 负责人 | 1 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  |  | 学 历 |  | 出生日期 |  |
|  |  | 职 称 |  | 电子邮箱 |  |
|  |  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
|  |  | 办公电话 |  | 移动电话 |  |
|  |  | 工作单位 |  |
|  | 2 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  |  | 学 历 |  | 出生日期 |  |
|  |  | 职 称 |  | 电子邮箱 |  |
|  |  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
|  |  | 办公电话 |  | 移动电话 |  |
|  |  | 工作单位 |  |
| 经费 预算 | 万元 | 单位自有货币资金 | 万元 |
|  |  | 其他资金 | 万元 |
| 填表说明：1.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，无组织机构代码的单位填写“00000000-0”； 2.单位名称、单位公章名称及单位银行开户名称必须一致，如有特殊情况，需单独提供证明，说明理由。 |

二、主要研究人员基本情况表

| 填表说明：1. 职称分类：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他； 2. 人员分类代码：A、项目负责人 B、项目骨干 C、其他研究人员； 3. 是否有工资性收入：Y、是 N、否； 4. 项目固定研究人员需填写人员名单； |
| --- |
| 序号 | 姓 名 | 证件类型 | 证件号码 | 工作单位 | 技术职称 | 投入本项目的全时 工作时间（人月） | 是否有工资性收入 | 人员分类 |
| 项目固定研究人员合计全时工作时间（人月）： |

三、项目研究基础情况表

项目负责人和项目组成员的主要学术简历，在相关研究领域的学术积累和贡献

项目负责人承担的各级各类科研项目情况，与本项目的联系

完成本项目研究的时间保证、资料设备等科研条件保障

四、项目经费预算表

| 序号 | 预算科目名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、经费支出 |  |
| 2 | （一）直接费用 |  |
| 3 | 1.设备费 |  |
| 4 | （1）购置设备费 |  |
| 5 | （2）试制设备费 |  |
| 6 | （3）设备改造与租赁费 |  |
| 7 | 2.材料费 |  |
| 8 | 3.测试化验加工费 |  |
| 9 | 4.燃料动力费 |  |
| 10 | 5.差旅费 |  |
| 11 | 6.会议费 |  |
| 12 | 7.国际合作与交流费 |  |
| 13 | 8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |
| 14 | 9.劳务费 |  |
| 15 | 10.专家咨询费 |  |
| 16 | 11.其他支出 |  |
| 17 | （二）间接费用 |  |
| 18 | 其中：绩效支出 |  |
| 19 | 二、经费来源 |  |
| 20 | （一）申请省厅补助 |  |
| 21 | （二）自筹经费来源 |  |
| 22 | 1.其他财政拨款 |  |
| 23 | 2.单位自有货币资金 |  |
| 24 | 3.其他资金 |  |

预算说明：

五、项目自有资金落实承诺书

（单位全称）为                      项目提供        万元的自有资金，确保项目实施。

特此证明！

出资单位（公章）：

年  月  日

六、项目承担单位科研诚信承诺书

1．我单位保证在项目实施（包括项目申请、评估评审、检查、项目执行、验收等过程）中所提交材料的真实性和准确性。

2．我单位将严格履行《湖南省应急管理厅科技项目管理暂行办法》和《应急管理科技项目任务书》中的约定，为项目实施提供必要的条件和进行有效的管理与监督。

3．我单位保证严肃调查处理或配合相关调查机构调查处理在实施项目过程中发现的科研不端行为，并及时向湖南省应急管理厅报告相关调查处理结果。

单位法定代表人签字：

年  月  日

七、项目研究人员科研诚信承诺书

1．本人承诺在项目实施（包括项目申请、评估评审、检查、项目执行、验收等过程）中，遵守科学道德和诚信要求，严格执行《湖南省应急管理厅科技项目管理暂行办法》和《应急管理科技项目任务书》中的约定，不发生下列科研不端行为：

（1）在职称、简历以及研究基础等方面提供虚假信息；

（2）抄袭、剽窃他人科研成果；

（3）捏造或篡改科研数据；

（4）其他科研不端行为。

2．如本人被举报在项目实施中存在科研不端行为，将积极配合相关调查机构组织开展的调查。

项目负责人签字：

项目参与人签字：

年     月     日